## Slide 1: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Notes: Lecture slides prepared for “Computer Organization and Architecture”, 9/e, by William Stallings, Chapter 1 “Introduction”.

## Slide 2: Giới thiệu môn học Kiến trúc máy tính
Tên môn học: Kiến trúc máy tính
Phân loại môn học: Môn bắt buộc.
Mã số môn học: CSE370
Số tín chỉ: 4 (3-1-0)
Tài liệu học tập:
  Computer Organization and Architecture, William Stallings, 9th Edition, 2012
Tổ chức đánh giá môn học
TT | Các hình thức đánh giá | Trọng số
1 | Điểm quá trình (điểm danh + thảo luận + bài tập) | 40%
2 | Thi trắc nghiệm hết môn | 60%
 | Điểm môn học = ĐQT x 40% + THM x 60% | 

## Slide 3: Nội dung môn học
Chương 1 – Giới thiệu
Chương 2 – Sự phát triển của máy tính và hiệu năng
Chương 3 – Tổng quan về chức năng và kết nối trong máy tính
Chương 4 – Bộ nhớ Cache
Chương 5 – Bộ nhớ trong
Chương 6 – Bộ nhớ ngoài
Chương 7 – Vào/Ra
Chương 8 – Number Systems
Chương 9 – Bộ xử lý số học
Chương 10 – Tập lệnh: Các đặc tính và chức năng
Chương 11 – Tập lệnh: Chế độ địa chỉ và khuôn dạng
Chương 12 – Tổ chức và chức năng bộ vi xử

## Slide 4: Chương 1
Giới thiệu
Notes: This book is about the structure and function of computers. Its purpose is to present,
as clearly and completely as possible, the nature and characteristics of modern-day
computers. This task is a challenging one for two reasons.
First, there is a tremendous variety of products, from single-chip microcomputers
costing a few dollars to supercomputers costing tens of millions of dollars, that
can rightly claim the name computer. Variety is exhibited not only in cost, but also in
size, performance, and application. Second, the rapid pace of change that has always
characterized computer technology continues with no letup. These changes cover all
aspects of computer technology, from the underlying integrated circuit technology
used to construct computer components to the increasing use of parallel organization
concepts in combining those components.
In spite of the variety and pace of change in the computer field, certain fundamental
concepts apply consistently throughout. To be sure, the application of these
concepts depends on the current state of technology and the price/performance
objectives of the designer. The intent of this book is to provide a thorough discussion
of the fundamentals of computer organization and architecture and to relate these
to contemporary computer design issues. This chapter introduces the descriptive
approach to be taken.

## Slide 5: Chương 1 – Giới thiệu
1.1 Tổ chức và kiến trúc
1.2 Cấu trúc và chức năng

## Slide 6: 1.1 Kiến trúc máy tính
Kiến trúc máy tính
  Kiến trúc máy tính đề cập đến những thuộc tính của một hệ thống lập trình viên có thể nhìn thấy được
  Các thuộc tính có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính xác một chương trình.
Các thuộc tính của kiến trúc
  Tập lệnh: là tập hợp các lệnh mã máy hoàn chỉnh có thể hiểu và xử lý bởi bộ xử lý trung tâm.
  Số bit dùng để biểu diễn dữ liệu
  Cơ chế I/O
  Kỹ thuật định địa chỉ bộ nhớ
Tổ chức máy tính
Tổ chức máy tính
  Các khối của máy tính và sự kết nối giữa chúng để thực hiện các đặc điểm của kiến trúc
Các thuộc tính của tổ chức
  Chi tiết đặc tính phần cứng: Tín hiệu điều khiển, giao diện giữa máy tính và thiết bị ngoại vi, công nghệ bộ nhớ được sử dụng
Notes: kiến ​​trúc máy tính và tổ chức máy tính.
Kiến trúc máy tính đề cập đến những thuộc tính của một hệ thống lập trình viên có thể nhìn thấy được đối với một hoặc, bằng cách khác, các thuộc tính có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính xác một chương trình.
Tổ chức máy tính đề cập đến các đơn vị hoạt động và các kết nối của chúng để nhận ra các đặc điểm kiến ​​trúc.
Ví dụ về các thuộc tính kiến ​​trúc bao gồm tập lệnh, số bit được sử dụng để biểu diễn các loại dữ liệu khác nhau (ví dụ: số, ký tự), cơ chế I / O và các kỹ thuật để giải quyết bộ nhớ.
Các thuộc tính tổ chức bao gồm các chi tiết phần cứng minh bạch đối với lập trình, chẳng hạn như các tín hiệu điều khiển; giao diện giữa máy tính và thiết bị ngoại vi; và công nghệ bộ nhớ được sử dụng.
VD: một vấn đề thiết kế kiến ​​trúc là chỉ thị (lệnh) nhân. Về mặt tổ chức lệnh đó được thực hiện bởi một khối nhân đặc biệt hoặc bởi một loạt các lệnh cộng lặp đi lặp lại. Quyết định tổ chức dựa trên tần suất sử dụng của lệnh nhân, tốc độ tương quan giữa hai phương pháp, và chi phí và kích thước vật lý của khối nhân đặc biệt.
Trong lịch sử, và ngày nay vẫn còn, sự phân biệt giữa kiến ​​trúc và tổ chức là một điều quan trọng. Nhiều nhà sản xuất máy tính đưa ra một họ các model máy tính, tất cả đều có kiến ​​trúc tương tự nhưng khác về tổ chức. Do đó, các model có tổ chức khác nhau thì có giá cả khác nhau và hiệu suất khác nhau. Hơn nữa, kiến ​​trúc duy trì nhiều năm nhưng tổ chức của nó thay đổi với công nghệ thay đổi.

## Slide 7: Kiến trúc hệ thống
Kiến trúc hệ thống IBM 370
  Được giới thiệu vào năm 1970
  Bao gồm môt số model
  Có thể nâng cấp lên model đắt tiền và tốc độ nhanh hơn mà không cần bỏ đi các phần mềm gốc
  Mỗi mẫu model mới tung ra được cải tiến kĩ thuật nhưng giữ nguyên kiến trúc do đó khách hàng không cần mua phần mềm mới
  Kiến trúc này được duy trì đến ngày nay trên các dòng máy tính IBM lớn
IBM 370
Notes: Một ví dụ nổi bật của cả hai hiện tượng này là kiến trúc IBM System / 370. Kiến trúc này được giới thiệu lần đầu vào năm 1970 và bao gồm một số mô hình. Khách hàng có yêu cầu khiêm tốn có thể mua mô hình rẻ hơn, chậm hơn và, nếu nhu cầu tăng lên, sau đó nâng cấp lên một mô hình đắt tiền hơn và nhanh hơn mà không cần phải từ bỏ phần mềm đã được phát triển. Trong những năm qua, IBM đã giới thiệu nhiều mô hình mới với công nghệ được cải tiến để thay thế các mô hình cũ, cung cấp cho khách hàng tốc độ cao hơn, chi phí thấp hơn, hoặc cả hai. Những mô hình mới hơn giữ lại cùng một kiến trúc để đầu tư phần mềm của khách hàng được bảo vệ. Đáng lưu ý, kiến trúc System / 370, với một vài cải tiến, đã tồn tại cho đến ngày nay như là kiến trúc của dòng sản phẩm máy tính lớn của IBM.

## Slide 8: 1.2 Cấu trúc và chức năng
Hệ thống phân cấp
  Là tập hợp các hệ thống con có liên kết với nhau
  Việc phân cấp hệ thống phức tạp là cần thiết cho cả thiết kế và mô tả của nó.
  Nhà thiết kế chỉ cần làm việc với một cấp cụ thể của hệ thống tại một thời điểm
  Tại mỗi cấp: hệ thống có các bộ phận và sự kết nối giữa chúng
  Mỗi cấp có cấu trúc và chức năng riêng
Cấu trúc
  Cách thức các bộ phận liên quan đến nhau
Chức năng
  Hoạt động của từng bộ phận trong cấu trúc
Notes: Tính chất phân cấp của các hệ thống phức tạp là điều thiết yếu cho cả thiết kế và mô tả của chúng. Các nhà thiết kế chỉ cần đối phó với một mức độ cụ thể của hệ thống tại một thời điểm. Ở mỗi cấp độ, hệ thống bao gồm một bộ các thành phần và các mối quan hệ tương hỗ của chúng. Hành vi ở mỗi cấp chỉ phụ thuộc vào một đặc tính đơn giản hóa, trừu tượng của hệ thống ở mức thấp tiếp theo. Ở mỗi cấp, nhà thiết kế liên quan đến cấu trúc và chức năng:
Cấu trúc: Cách thức mà các thành phần có mối quan hệ với nhau.
• Chức năng: Hoạt động của mỗi bộ phận như là một phần của cấu trúc.
Về mặt mô tả, chúng tôi có hai lựa chọn: bắt đầu từ dưới cùng và xây dựng mô tả đầy đủ, hoặc bắt đầu với một chế độ xem hàng đầu và phân hủy hệ thống thành các phần phụ của nó. Bằng chứng từ một số lĩnh vực cho thấy phương pháp tiếp cận từ trên xuống là cách rõ ràng và hiệu quả nhất [WEIN75].
Cách tiếp cận được đưa ra trong cuốn sách này theo quan điểm này. Hệ thống máy tính sẽ được mô tả từ trên xuống. Chúng ta bắt đầu với các thành phần chính của một máy tính, mô tả cấu trúc và chức năng của chúng, và tiếp tục các lớp thấp hơn của hệ thống phân cấp. Phần còn lại của phần này cung cấp một tổng quan rất ngắn gọn về kế hoạch tấn công này.

## Slide 9: 1.2.1 Chức năng
Một máy tính có thể thực hiện bốn chức năng cơ bản
  Xử lý dữ liệu (Data processing)
  Lưu trữ dữ liệu (Data storage)
  Di chuyển dữ liệu (Data movement)
  Điều khiển (Control)
Notes: Tất nhiên, máy tính phải có khả năng xử lý dữ liệu. Dữ liệu có thể có nhiều dạng khác nhau và phạm vi yêu cầu xử lý rất rộng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một số phương pháp cơ bản hoặc loại xử lý dữ liệu.
Cũng cần thiết rằng một máy tính lưu trữ dữ liệu. Ngay cả khi máy tính đang xử lý dữ liệu trực tiếp (nghĩa là dữ liệu được đưa vào và được xử lý và kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức), máy tính phải tạm thời lưu giữ ít nhất những dữ liệu đang được làm việc tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, có ít nhất một chức năng lưu trữ dữ liệu ngắn hạn. Quan trọng không kém, máy tính thực hiện chức năng lưu trữ dữ liệu dài hạn. Các tập tin dữ liệu được lưu trữ trên máy tính để phục hồi và cập nhật tiếp theo.
Máy tính phải có khả năng di chuyển dữ liệu giữa chính nó và thế giới bên ngoài. Môi trường hoạt động của máy tính bao gồm các thiết bị phục vụ dưới dạng nguồn hoặc đích đến của dữ liệu. Khi dữ liệu được nhận từ hoặc gửi tới một thiết bị trực tiếp kết nối với máy tính, quá trình này được gọi là đầu vào-đầu ra (I / O), và thiết bị được gọi là thiết bị ngoại vi. Khi dữ liệu được di chuyển qua các khoảng cách dài hơn, đến hoặc từ một thiết bị từ xa, quá trình được gọi là truyền thông dữ liệu.
Cuối cùng, phải có sự kiểm soát của ba chức năng này. Cuối cùng, kiểm soát này được thực hiện bởi các cá nhân (s) người cung cấp cho máy tính với các hướng dẫn. Trong máy tính, một bộ điều khiển quản lý các tài nguyên của máy tính và sắp xếp các hoạt động của các phần chức năng của nó để đáp ứng các hướng dẫn đó.

## Slide 10: Hoạt động (a) Di chuyển dữ liệu (Data movement)
Điều khiển
Di chuyển
Lưu trữ
Xử lý
Notes: Ở phần tổng quan này, các hoạt động được thực hiện không nhiều. Các hình sau mô tả 4 loại hoạt động
Máy tính như một thiết bị di chuyển dữ liệu, đơn giản là truyền dl từ 1 thiết bị ngoại vi đến 1đường truyền dẫn đến thiết bị khác

## Slide 11: Hoạt động (b) Lưu trữ dữ liệu (Data storage)
Điều khiển
Di chuyển
Lưu trữ
Xử lý
Notes: It can also function as a data storage device (Figure 1.2b), with data transferred from
the external environment to computer storage (read) and vice versa (write).

## Slide 12: Hoạt động (c) Xử lý dữ liệu (Data processing)
Di
Chuyển
Điều khiển
Xử lý
Lưu trữ
Notes: The final two diagrams show operations involving data processing, on data either in
storage (Figure 1.2c)

## Slide 13: Hoạt động (d) Điều khiển (Control)
Di chuyển
Điều khiển
Lưu trữ
Xử lý
Notes: En route between storage and the external environment
(Figure 1.2d).

## Slide 14: Máy tính
Máy tính:
Lưu trữ
Xử lý
Thiết bị ngoại vi
Đường dây thông tin
Notes: Figure 1.3 is the simplest possible depiction of a computer. The computer interacts
in some fashion with its external environment. In general, all of its linkages to
the external environment can be classified as peripheral devices or communication
lines. We will have something to say about both types of linkages.

## Slide 15: 1.2.2 Cấu trúc
Notes: But of greater concern in this book is the internal structure of the computer
itself, which is shown in Figure 1.4. There are four main structural components:
Central Processing Unit (CPU)
Main Memory
I/O
System Interconnection

## Slide 16
CPU – bộ xử lý trung tâm điều khiển hoạt động của máy tính và thực hiện chức năng xử lý dữ liệu
Bộ nhớ chính: lưu trữ dữ liệu. Là tập hợp các ô nhớ, mỗi ô nhớ có một số bit nhất định và chứa thông tin mã hoá số nhị phân.
I/O – bộ phận nhập xuất thông tin – thực hiện giao tiếp giữa máy tính và người dùng hay giữa các máy tính trong cùng mạng,
Hệ thống kết nối (bus) – một số cơ chế cung cấp cho việc truyền đạt thông tin giữa CPU, bộ nhớ chính và I/O
Một máy tính gồm có bốn phần chính:
Notes: There are four main structural components:
• Central processing unit (CPU): Controls the operation of the computer and
performs its data processing functions; often simply referred to as processor.
• Main memory: Stores data.
• I/O: Moves data between the computer and its external environment.
• System interconnection: Some mechanism that provides for communication
among CPU, main memory, and I/O. A common example of system interconnection
is by means of a system bus, consisting of a number of conducting
wires to which all the other components attach.

## Slide 17: CPU
Bộ điều khiển (Control Unit - CU)
  Điều khiển hoạt động của CPU và cả máy tính
  Bộ làm toán và luận lý (Arithmetic and Logic Unit - ALU)
  Thực hiện chức năng xử lý dữ liệu
  Thanh ghi (Registers)
  Cung cấp lưu trữ nội bộ cho CPU
  Các kết nối trong CPU
  Một số cơ chế dùng để cung cấp thông tin liên lạc giữa các khối CU, ALU và các thanh ghi.
Thành phần cấu trúc chính gồm:
Notes: There may be one or more of each of the aforementioned components.
Traditionally, there has been just a single processor. In recent years, there has been
increasing use of multiple processors in a single computer. Some design issues relating
to multiple processors crop up and are discussed as the text proceeds; Part Five
focuses on such computers.
Each of these components will be examined in some detail in Part Two.
However, for our purposes, the most interesting and in some ways the most complex
component is the CPU. Its major structural components are as follows:
• Control unit: Controls the operation of the CPU and hence the computer.
• Arithmetic and logic unit (ALU): Performs the computer’s data processing
functions.
• Registers: Provides storage internal to the CPU.
• CPU interconnection: Some mechanism that provides for communication
among the control unit, ALU, and registers.

## Slide 18: Tổng kết
Tổ chức máy tính
Kiến trúc máy tính
Chức năng
  Xử lý dữ liệu
  Lưu trữ dữ liệu
  Di chuyển dữ liệu
  Điều khiển
Cấu trúc
  CPU
  Bộ nhớ chính
  I/O
  Kết nối hệ thống
  Thành phần cấu trúc CPU
  Bộ điều khiển CU
  Bộ làm toán và logic ALU
  Thanh ghi
  Kết nối CPU
Chương 1
Introduction
Notes: Chapter 1 summary.